## Slide 1: HMS-STANDARD VEIDEKKE BYGG
KRAVENE GJELDER FOR ALLE PÅ VÅRE PROSJEKTER OG BYGGEPLASSER
EKSTREM RYDDIGHET OG SIKKERHETSTILSTAND
OPPMERKSOMHET PÅ ARBEIDSSITUASJON
Ved bruk av mobil og håndholdte enheter; vær oppmerksom på farer rundt deg og sørg for at bruken foregår i trygge omgivelser
Bruk av XR-, AR-, etc. type briller skal risikovurderes i det enkelte prosjekt
ARBEIDSBUKKER (maks ståhøyde 80 cm)
Nivå 1: 0-80 cm
Kun tillatt å stå på toppen av bukker som har skråstilte ben alle 4 veier
Bukker med rette ben kan kun benyttes "skrevs over", ikke høyere enn nest øverste
trinn inntil 80 cm
GARDINTRAPPER (TRAPPESTIGER)
Nivå 2: 0-100 cm
Avstand fra plattform til gelendertopp: min. 60 cm (anbefales 70 cm)
Nivå 3: 100-150 cm
Stigefot/støtteben på minst èn av benparene - skal ligge an mot gulv
Avstand fra plattform til gelendertopp: min. 60 cm (anbefales 70 cm)
Nivå 4: 150 - maks 315 cm
Stigefot/støtteben på begge benparene
Gelender på minst tre sider og ryggsikring (lenke/stropp) skal benyttes, min. høyde 100 cm
IXO lift er et godt alternativ til trappestige opp til ståhøyde 200 cm
STILLAS
Skal ha sikre adkomster og utvendig trapper/trappetårn
Trapper skal ha håndløper og sparkebord i bunn av alle nivå
Som hovedregel minimum bredde på 120 cm -
ved liten/trang plass kan smalere stillas vurderes
Labanklemmer i tre er forbudt
SIKRING AV DEKKEKANT
Det skal benyttes tette rekkverksnett
Utvendig fleksifeste anbefales
Rekkverkshøyde skal være på minst 100 cm
Smartproduksjon GRAS - Faktaark HMS - Standard
FØR OPPSTART AV ARBEID
Alle skal ha gjennomført kursene "Fareblind" og "Farlige Mønstre"
samt prosjektspesifikk HMS opplæring
Alle skal til enhver tid kunne fremvise gyldig HMS-kort
Minst èn person i hvert lag/firma skal kunne kommunisere på
Skandinavisk
Utstyrsspesifikk opplæring skal være gjennomført før bruk av
aktuelt utstyr/maskin - opplæringen skal kunne dokumenteres
Alle skal delta på morgenmøte hver dag
Krav til kurs for bruk og håndtering av produkter som inneholder diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger
SIKRE LØFT
Løftesoner skal fremgå av riggplanen
Anhuking og signalgiving skal kun utføres av personell med godkjent opplæring
Kranfører, sjåfør og anhuker/signalgiver skal signere sin sikkerhetsinstruks
TÅRNKRAN, MOBIL- OG LASTEBILKRAN
Ved løfteoperasjoner skal det være visuell kontakt mellom sjåfør og lastmottaker
Dersom det ikke er visuell kontakt mellom sjåfør og lastmottaker, skal kamera og radiokommunikasjon benyttes
Krav til fysisk avsperring rundt selvreisende kraner
Melding om avvik
HMS YTRE MILJØ
KVALITET
OPPFØLGING AV AVVIK OG PERSONSKADER
VED AVVIK
Alle har plikt til å stanse farlig arbeid
Ikke gå forbi - utbedre/sikre farlige forhold
Alle har plikt til å rapportere om avvik gjennom DALUX /gjeldende avvikssystem
Bry deg – si ifra!
VED PERSONSKADE
Kravene gjelder for egne ansatte, UE og samarbeidspartnere
Alle personskader skal omgående varsles Veidekkes prosjektledelse
Skjema for "Alternativ til sykmelding" skal alltid leveres ut ifm. personskade
Ved behov for legebesøk, skal alltid en fra Veidekkes prosjektledelse være med
STRØM
Byggestrømskap skal til enhver tid være lukket, og låst der uvedkommende kan ha tilgang
Ved strømgjennomgang (f.eks. fra hånd til hånd) skal lege alltid oppsøkes
Brennbare materialer skal ikke lagres tett på strømskap
MASKINER OG KJØRETØY
Det skal være akustisk ryggesignal og kamera for anleggs- maskiner og kjøretøy med vekt over 7,5 tonn - kravet gjelder også for tilhenger
Setebelte skal alltid benyttes
På byggeplass/anlegg skal maskiner/kjøretøy alltid ha tilstrekkelig veigrep (vinterdekk/pigg/kjetting)
Hurtigkoblinger og rotortilter på gravemaskiner over 5 tonn skal være av sikker type, og ha en ekstra funksjon som reduserer risikoen for at redskap skal falle av
«Sikkerhetsinstruks for gravemaskinførere» skal signeres før arbeidet startes, og kunne fremvises ved forespørsel. Instruksklistremerket festes synlig for sjåfør
RULLESTILLAS
Nivå 1: 0-80 cm
Rullestillas kan brukes uten rekkverk og støtteben, hjulene skal være låst
Nivå 2: 80-150 cm
Krav til håndlist og knelist
Krav til bruk av minst to støtteben ved arbeid inntil vegg og fire støtteben på frittstående stillas
Støttebein kan fravikes ved minimum 120 cm bredde - hjul skal være låst
Nivå 3: over 150 cm
Sparkebord i tillegg til krav som nivå 2
PERSONLIG VERNEUTSTYR
HANSKER, ØYE- OG ÅNDEDRETTSVERN
Verneutstyret skal alltid være tilgjengelig, tilpasset arbeidet og brukes når det er påkrevd
Kuttreduserende hansker min. D (5) skal benyttes ved arbeid med fare for kutt
VERNESKO OG SYNBARHETSTØY
Vernesko med spikertrampsåle og vernetupp skal alltid brukes
Brodder/pigger skal brukes når det er isete og glatt (ikke tilstrekkelig strødd/måkt)
Bruk av verneklogger er forbudt
Synbarhetstøy med fluoriserende hovedfarge skal til enhver
tid brukes på overkropp
HJELM
Hjelm med tilpasset hakestropp skal alltid benyttes
Veidekkeansatte skal ha synbarhetsfarge gul, grønn for verneombud/verneleder
Øreklokker og visir/briller skal alltid være tilgjengelig under arbeidet - fortrinnsvis montert på hjelm
Hodelykt anbefales
FALLSIKRINGSUTSTYR
Det skal være kollektiv sikring (rekkverk, stillas el.)
- der dette ikke er mulig skal fallsikring benyttes
Utstyret skal være sertifisert og i orden,
og bruker skal ha dokumentert opplæring
Traumestropper på sele anbefales - skriftlig
redningsplan for bruk av sele skal foreligge på prosjekt
RYDDIGHET
Det skal alltid være orden, og alle skal rydde opp etter eget arbeid
Alle skal følge prosjektets riggplan og krav til kildesortering
Avfall og materialer skal holdes adskilt fra tennkilder
ADKOMSTER OG GANGVEIER
Skal være tydelig merket, ryddige og tilstrekkelig opplyst (LED)
Skal være snøfrie, strødd, eller utstyrt med annen sklisikring ved behov
Trapper skal fra første trinn være utstyrt med håndløper på minst èn side
DEKKESTØTTER
Dekkestøtter skal sikres mot velt, enten i topp eller bunn
SIKRING AV SKARPE/SPISSE GJENSTANDER
Armeringsbøyler/skjøtejern skal ha krok der det er mulig
Oppstikkende og utstikkende jern/ stag og metaller skal alltid være sikret
Ventilasjonsrør skal sikres fortløpende
ÅPNINGER OG UTSPARINGER
Skal tildekkes umiddelbart
Tildekkingen skal dimensjoneres for å tåle planlagt belastning og sikres mot forskyvning
Tildekking større enn 30 cm skal sjablongmerkes
SAGER
Gjerdesager skal alltid være komplett – sideanlegg, spaltekniv, kuppel, påskyver
Sager skal være merket med sikkerhetssone
- hender skal aldri innenfor denne sonen
AVSPERRING VED RISIKOFYLT ARBEID
Risikoutsatte områder skal alltid være avsperret. Bruk rød/hvit plastkjetting, bukker, rekkverksnett, jerseystein, byggegjerder
Avsperringer skal være skiltet med stoppskilt med dato, navn på ansvarlig for området
og telefonnr.
Avsperringer skal fjernes når arbeidet er utført
Krav til Gardintrapper, Rullestillas, Arbeidsbukker og
Stiger (G.R.A.S), se QR kode med link til faktaark for utfyllende informasjon
Nivå 2 - 80-150 cm
Nivå 3 - over 150 cm
STIGER
Stødig underlag og sikret mot å skli - stigestropp skal benyttes
Maks 600 cm (500 cm ståplan) - stiger over 300 cm skal ha stigefot
Alle stiger skal sikres i topp (stigestropp el. bøyle)
Brukes stigen som adkomst skal den rage minst 1 m over kant/avsats, maks 30 cm åpning mellom stigevang og rekkverk
Nivå 3: 100-150 cm
Nivå 4: Over 150 cm
Nivå 1: 0-80 cm
Uavhengig av nivå: Krav til ryddig, flatt og stødig underlag,
sklisikring under ben, trinndybde minst 8 cm og makshøyde mellom trinn 30cm
BETONGKAPPSAGER
Håndholdt betongkappsag skal være utstyrt med automatisk sikkerhetsstopp, eller ekstra sikkerhetsanordning som hindrer alvorlig skade, følgende sager er godkjent for bruk:
  Stopfunksjonen QuickStop på Stihl Ts 440 – A 350Mm
  Stopfunksjonen X- Halt på Husqvarna K1 Pace – Batteridrevet
  Smartguard påmontert Husqvarna K770 - Ø350mm og K970 - Ø400mm
Sparkebord skal alltid brukes når det fare for at løse gjenstander kan falle ned
Versjon: 1.0 13.03.2025