## Slide 1: Bruk av Excel tilstandsregistreringsfil
Fagansvarlig vedlikeholdsplanlegging, Lars-Arne Biedilæ
Utgave 29.01.2026

## Slide 2: 1. Eiendom og Bygning
EiendomsID: (Eiendomsnivå) 6 siffer 010638
Eiendomsnavn: Mølladammen skole
Når en tilstandsanalyse skal gjennomføres er det avgjørende å forstå at en eiendom inneholder 1 eller flere bygninger og uteområde.
Det skal være klargjort oversikt over dette i form av lister og situasjonskart, slik at det ikke er noen tvil om hvilke Bygg ID som skal benyttes for registreringene.
Tilstand, tiltak, avvik, arbeidsordre relateres ALLTID til en konkret bygning eller uteområde, ALDRI kun til Eiendoms ID.
ByggID: (Byggnivå) 6 siffer+bokstav 010638A
Byggnavn: Mølladammen skole, paviljong A

## Slide 3
2. Felles forståelse for anleggsstruktur
Eiendom (NS3457-2)
Bygning (NS3457-3)
Utomhus
1 siffer bygningsdelskode (NS3451)
2 siffer bygningsdelskode (NS3451)
4 siffer systemkode (NS3451)
System (NS3457-7)
Kapittel 1 (NS3456)
Komponent (NS3457-8)
NS3457-2 Byggverkskompleks
Eiendom
NS3457-3
Byggverk
NS3457-7
System
NS3457-8
Komponent
NS3457-4
Rom
NS3457-6
Soner

## Slide 4
Håndslukkere med komponent pulverapparat med rom angivelse
3. Entydighet ved bruk av NS 3457 serien TFM
<010522>++A=3370.001-NZZ.001(++306)
010532
A
3370
001
306
001
NZZ
010522
337
001
001
NZ
306
A
Prosjekter som følger TFM før 2021/22 har benyttet 3 siffer systemkoder, ny standard benytter 4 siffer systemkoder.

## Slide 5: 4. Generelle prinsipper for filnavn
Følg alltid prinsippene for filnavn «Hvor_Hva_Når» ved registrering av filnavn på dokumenter:
Fil for registrering av tiltak på byggnivå navngis: 010018A_Haug skole, hovedbygning_Branntekniske Tilstandsregistreringer_2025 Fil for tilstandsrapportbrann på eiendomsnivå navngis: 010018_Haug skole_Brannteknisk Tilstandsvurdering_2025
Ved registrering av eksisterende rapporter bør rådgiver sitt beskrivende navn beholdes, som Brannteknisk tilstandsvurdering, Brannteknisk tilstandsanalyse osv.

## Slide 6: 5. Excel tilstandsregistrering
Det opprettes EN fil PR. BYGNING, ref. «4. Generelle prinsipper for filnavn».
Rådgiver som gjennomfører tilstandsanalyse forholder seg til fanen «Tilstandsregistrering».
Fra og med rad 15 er det lagt inn utgangspunkt avhengig av type tilstandsanalyse som skal gjennomføres.
Viktig at man kopierer HELE rader ved behov for flere, slik at alle formler opprettholdes. Vær derfor oppmerksom også på de grupperte kolonnene som i utgangspunktet ikke vises.
Rader som ikke benyttes, slettes før ferdig fil og rapport overleveres.
Hvis det er avtalt at kostnadsestimat skal utarbeidet summeres dette i kostandsoppstillingen i fanen «Tilstandsregistrering summert».
Øvrige skjulte faner og Power Query skal ikke endres eller benyttes. Er for funksjoner i filen og importforberedelse til FDV systemet.

## Slide 7: 6. Innlegging av data i Excelfil
Legg inn følgende:
Eiendomsnavn
Bygningsnavn
Bygg ID
Arbeidsordrenr. som skal benyttes for import legges inn hvis tilstandsprosjektet har lagt frem en bygningsoversikt hvor dette inngår. Hvis ikke må det stå tomt ved levering av rapport og blir ikke synlig i ferdig rapport fra rådgiver.
Dato for når tilstandsanalysen ble gjennomført
Utført av
NB! Det opprettes en fil pr. bygning

## Slide 8: 7. ID sammenheng mellom Excel tilstandsregistreringer og FDV system
NR:
Inneholder som utgangspunkt løpende 3 siffer nummerserie, slik at hver rad få unikt løpenummer i rapport fra rådgiver. Hvis rådgiver foretrekker annen ID kan det benyttes, men hver rad skal være unik i rapport, slik at det er mulig å søke opp dette i FDV systemet etter import.
Tiltaks-id:
Består av ByggID-Arbeidsordre-NR-Rådgiver. Dette blir liggende som egent felt på hver registrering etter import og dermed mulig å søke i hele eller deler av teksten i FDV systemet.
Det finnes 3 skjulte kolonner til venstre markert med gult. Informasjon som inngår i import, men ikke skal være synlig når registreringene inkluderes i rapport som pdf vedlegg.

## Slide 9: 8. Rådgiver, Referanse og Anlegg
Rådgiver
  RIBR = Brannteknisk rådgiver
Referanse
  Registreringen tilhører ett av 12 branntema
Anlegg
  2 siffer bygningsdel eller 4 siffer systemkode

## Slide 10: 9. Lim inn eller skriv tilstand- og tiltaksbeskrivelse

## Slide 11: 10. Hjemmel, TG, KG og KT
Benevnelse på tilstandsgrad, TG | Tilstand ift referanseavvik (TG 0)
TG 0 | Ingen avvik
TG 1 | Mindre eller moderate avvik
TG 2 | Vesentlig avvik
TG 3 | Stort eller alvorlig avvik
TGIU | Ikke undersøkt
Benevnelse på konsekvensgrad, KG | Beskrivelse
TG 0 | Ingen konsekvenser
TG 1 | Små og middels konsekvenser
TG 2 | Vesentlige konsekvenser
TG 3 | Store og alvorlige konsekvenser
Konsekvenstype, KT | Innhold
1-Sikkerhet | Fare for personskade, helseskader, brannsikkerhet, bæreevne
2-Brudd på lover og forskrifter | Se aktuelle lover beskrevet i Excel-ark (ikke utfyllende). Kan gi pålegg ved tilsyn
3-Økonomi | Verdiforringelse, driftskostnader, vedlikeholdskostnader, følgekostnader, varig skade, manglende vedlikehold, etterslep
4-Estetikk | Overflater
Konsekvenstype (KT): Konsekvenstypen skal alltid angis og gi grunnlag for prioritering. BKE har definert følgende konsekvenstyper:
Tilstandsgrad (TG): Uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til referansenivået. Angis som TG 0, TG 1, TG2, TG3, avhengig av graden av avvik på byggverket. TGUI brukes for deler av byggverket som ikke er undersøkt.
Konsekvensgrad (KG): Uttrykk for hvor alvorlig eller omfattende konsekvenser en observert tilstand vil kunne medføre.
Hjemmel/krav: Angivelse av lov hvor avviket har hjemmel. Benyttes hovedsakelig når konsekvenstypen "2-Brudd på lover og forskrift" er brukt.
Hjemmel |  |  | 
1 Brann- og eksplosjonsvernsloven | 5 Arbeidsmiljøloven | 9 Forurensningsloven | 13 Produktkontrolloven
2 Eltilsynsloven | 6 Strålevernloven | 10 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven | 14 Arkivloven
3 Sivilbeskyttelsesloven | 7 Plan- og bygningsloven | 11 Opplæringsloven | 15 Energiloven
4 Lov om folkehelsearbeid | 8 Matloven | 12 Kulturminneloven | 16 Granneloven

## Slide 12: 11. Estimere kostnad
Enhet: Ses i sammenheng med antall. F.eks. meter(m). kvadratmeter(m2), stk, rund sum(rs) etc.
Mengde: Ses i sammenheng med enhet.
Enhets pris: Pris pr. enhet. Angis uten påslag for marginer og reserver, rigg og drift, prosjektadmin. og mva.
Estimat: Utregnes automatisk, er lik mengde x enhetspris.
I fanen «Tilstandsregistreringer summert» summeres estimatene i denne kostnadsoppstillingen.

## Slide 13: 12. Bildenummer fotoserie
Bilder i forbindelse med registreringene er viktig for oss å få tatt vare på og få inkludert sammen med registreringene når vi overfører dokumenter og registreringer til vårt FDV system Plania. Det er derfor viktig at vi mottar alle bilde filene og at filnavnet referer til registreringen de tilhører.
Bilde nr starter med løpenr 01 for hver systemkode i anleggskolonne.
Det er egen fane som gi grunnlag for bildefil navn som er en kombinasjon av:
Feltet Tiltaks-id
Teksten Bildenr
Feltet Bilde nr
For å oppdatere bildefil tabellen når man skal navngi filer høyreklikk i tabellen og velg «Oppdater»
Bildefilene i dette eksempel vi da se slik ut:
010007A-492996-019-RIB_Bildenr_01
010007A-492996-019-RIB_Bildenr_02
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_01
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_02
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_03
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_04
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_05
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_06
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_07
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_08
010007A-492996-021-RIB_Bildenr_09

## Slide 14: 12. Bildenummer fotoserie
Her vises eksempel på at bildenummer er gjennomgående registrert i Excel tilstandsregistrering og i fotoserie i rapport. Bildenummer må også være inkludert i filnavn i bildefilene, slik at disse kan kobles til tilstand-/tiltaksregistreringene når de er import til FDV systemet.

## Slide 15: 13. Tilstand-/tiltaksregistrering i FDV systemet
Viser hvordan en tilstand-/tiltaksregistrering vises i FDV systemet og hvor informasjon fra Excel filen ender
Riktige navngitte bildefiler gir oss mulighet til å lagre bilde pr registrering som Dokumenter eller i Bildegalleri.

## Slide 16: 14. Tekstlengde tilstand-/tiltaksbeskrivelse
Det finnes 3 skjulte kolonner til høyre:
1. siffer, benyttes for å plassere kostnad på riktig nivå i kostnadsoppstilling basert på Anlegg.
Lengde tilstandsbeskrivelse og Lengde tiltaksbeskrivelse, handler om at teksten ikke kan bestå av mer enn 3999 tegn som er en feltbegrensing i FDV systemets database for disse to tekstfeltene. Det er derfor viktig at teksten ikke overstiger dette.